# Das Modell 1:4

# Spannweite 	3110mm

# Gesamtlänge 	1355mm

Basierend auf den oben erwähnten Unterlagen von Michel Mineo, die bei der Retroplane website http://www.retroplane.net/de/ herunterladbar sind, habe ich die Mineo-M5 konstruiert und gebaut.

Der Einfachheit halber habe ich für Leitwerk und Flächen die Originalprofile (Gö549 und Mineo) verwendet. Rippen und Spanten sind aus 3mm bzw. 5mm Pappelsperrholz CNC gefräst, Holme und Gurte sind aus Kiefer, die Beplankung ist 0,6mm Birkensperrholz und Kufe und Streben aus 1mm Eschenfournier mit Glasgewebe Zwischenlagen laminiert. Lediglich Stoßstangen und die Flächen- bzw. Höhenleitwerksverbinder bestehen aus CFK-Rohren.

# Mineo-M5 Rumpfplan

# Mineo-M5 Flächenplan

Mineo-M5 Leitwerksplan

Für die Bespannung habe ich Koverall (42 g/m²) wegen seiner überragenden Festigkeit gewählt. Koverall ist ein schrumpfbarer Polyester Stoff und kann trotzdem in der klassischen Spannlack-Methode aufgebracht werden.

Für die Lackierung der Bespannten sowie der beplankten Flächen des Modells verwende ich Lösungsmittelfreien mit Wasser verdünnbaren Parkettlack.

Um von einer Winde oder von einem Schleppflugzeug unabhängig zu sein, und da in der Nase ohnehin nahezu ein Kilo Blei hätte eingebaut werden müssen, habe ich mich kurzfristig entschlossen einen E-Motor einzubauen – sicherlich ein grobes Sakrileg!

Die 16x10RF Klappluftschraube kann ich aber abbauen, dann sieht man nichts mehr vom Motor und man könnte dann auch Hochstarts oder Schleppflüge durchführen.

Eingebaute Komponenten

Steuerung: 	Graupner Hott

Servo für Höhe und Seite: 	HK15298 MG, 14kg/cm, 0.11sec, 66g

Querruderservo: 	TGY-225MG thin wing sevo, 4,7kg/cm, 012sec, 26g

Motor: 	Reisenauer Leopard LC5065 14pol, 430KV mit Glider-Adapter

Luftschraube: 	Aeronaut 16X10 mit Klemm-Mittelteil 39/8

Batterie: 	Turnigy Nano-Tech-4000mAh 5S, 583g

Regler: 	Turnigy Trust 70A SBEC, 65g

| Mineo-M5 Gewichte im Rohbau unbespannt |  |
| --- | --- |
| Rumpf mit Haube, Streben, Pilotenbüste | 920g |
| Mittelflügel | 654g |
| Beide Außenflügel | 820g |
| Höhenleitwerk | 105g |
| Seitenleitwerk | 53g |
| Motor und Luftschraube | 443g |
| Batterie 5S 4000mAh18,5V | 583g |
| Servos | 184g |
| Regler, Schalter, Empfänger | 123g |
| Sonstiges | 45g |
| TOTAL | 3930g |